## Slide 1
信息科学基础
（第四章） ────────────── Rate Distortion Function

## Slide 2: Chapter4 Rate Distortion Function
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数
4.4 信息率失真函数与信息价值
4.5 信道容量与信息率失真函数的比较
4.6 保真度准则下的信源编码定理
4.7 信息论“三大定理”总结

## Slide 3: 4.1 基本概念
4.1.1 引言(Introduction)
4.1.2 失真度与平均失真度
(Distortion and average distortion)
4.1.3 信息率失真函数的定义
(Definition of Information Rate Distortion Function)
4.1.4 信息率失真函数的性质
(Properties of Information Rate Distortion Function)

## Slide 4: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(1) “消息完全无失真传送”的可实现性
(2) 实际中允许一定程度的失真
(3) 信息率失真理论
4.1
基
本
概
念

## Slide 5: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(1) “消息完全无失真传送”的可实现性
信道编码定理：无论何种信道，只要信息率 R 小于信道容量 C，总能找到一种编码，使在信道上能以任意小的错误概率和任意接近于 C 的传输率来传送信息。反之，若 R >C，则传输总要失真。
完全无失真传送不可实现
  实际的信源常常是连续的，信息率无限大，要无失真传送要求信息率 R 为无穷大；
  实际信道带宽是有限的，所以信道容量受限制。要想无失真传输，所需的信息率大大超过信道容量 R>>C。
4.1
基
本
概
念

## Slide 6: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(2) 实际中允许一定程度的失真
技术发展的需要
  随着科技的发展，数字系统应用得越来越广泛，需要传送、存储和处理大量的数据。为了提高传输和处理效率，需要对数据压缩，这样会带来一定的信息损失。
  信息时代，信息爆炸，要求解决对海量数据有效的压缩，减少数据的存储容量(如各种数据库、电子出版物、多媒体娱乐)、传输时间(如数据通信和遥测)、或占有带宽(如多媒体通信、数字音频广播、高清晰度电视)，想方设法压缩给定消息 集合占用的空间域、时间域和频率域资源.
  如海洋地球物理勘探遥测数据，用 60 路传感器，每路信号 1kHz，16 位 A/D 量化，每航测 1km 就需记录 1 盘 0.5 英寸的磁带，一条测量船每年就可勘测 15000km。
4.1
基
本
概
念

## Slide 7: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(2) 实际中允许一定程度的失真
实际生活中的需要
  实际生活中，人们一般并不要求获得完全无失真的消息，通常只要求近似地再现原始消息，即允许一定的失真存在。
  打电话：即使语音信号有一些失真，接电话的人也能听懂。人耳接收信号的带宽和分辨率是有限的。
  放电影：理论上需要无穷多幅静态画面，由于人眼的“视觉暂留性”，实际上只要每秒放映 24 幅静态画面。
  有些失真没有必要完全消除。
  既然允许一定的失真存在，对信息率的要求便可降低。
4.1
基
本
概
念

## Slide 8: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(3) 信息率失真理论
信息率失真理论研究的内容: 信息率与允许失真之间的关系.
信息率失真函数
  香农定义了信息率失真函数 R(D)。
  “保真度准则下的信源编码定理”指出：在允许一定失真度 D 的情况下，信源输出的信息率可压缩到 R(D)。
  信息率失真理论是量化（模数转换）、数模转换、频带压缩和数据压缩的理论基础。
4.1
基
本
概
念

## Slide 9: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(3) 信息率失真理论
信息率失真函数极小值问题
  I(X;Y) 是 P(X) 和 P(Y/X) 的二元函数；
  在讨论信道容量时：规定了P(Y/X) ， I(X;Y) 变成了P(X) 的函数。在离散情况下，因为 I(X;Y) 对 p(xi) 是上凸函数，所以变更 p(xi) 所求极值一定是 I(X;Y)的极大值；在连续情况下，变更信源 P(X) 求出的也是极大值，但求极值时还要一些其它的限制条件。
4.1
基
本
概
念

## Slide 10: 4.1.1 引 言 (Introduction)
(3) 信息率失真理论
信息率失真函数极小值问题
  在讨论信息率时：可规定 p(xi)，变更 p(yj /xi) 来求平均互信息的极值，称为信道容量对偶问题。由于I(X;Y) 是 p(yj /xi) 的下凸函数，所求的极值一定是极小值。但若 X 和 Y 相互统计独立（p(yj /xi)= p(yj )），这个极小值就是 0，因为 I(X;Y) 是非负的，0 必为极小值，这样求极小值就没意义了。
  引入一个失真函数，计算在失真度一定的情况下信息率的极小值就变的有意义了。
4.1
基
本
概
念

## Slide 11: 4.1.2 失真度与平均失真度
(1) 信息率与失真的关系
(relationship between information rate and distortion)
(2) 失真度(Distortion)
(3) 常用的失真函数(Common distortion functions)
(4) 平均失真度(Average Distortion)
(5) N 次扩展信道的平均失真度
(The average distortion of N extended channels)
4.1
基
本
概
念

## Slide 12: 4.1.2 失真度与平均失真度
(1) 信息率与失真的关系
信道中固有的噪声和不可避免的干扰，使信源的消息通过信道传输后造成误差和失真。
误差或失真越大，接收者收到消息后对信源存在的不确定性就越大，获得的信息量就越小，信道传输消息的信息率也越小。
4.1
基
本
概
念

## Slide 13: 4.1.2 失真度与平均失真度
(2) 失真度
失真度
  设离散无记忆信源为：
4.1
基
本
概
念

## Slide 14: 4.1.2 失真度与平均失真度
(2) 失真度
失真度
  对每一对 (xi,yj)，指定一个非负函数
  d(xi,yj)≥0 i=1,2,…,n j=1,2,…,m
  称 d(xi,yj) 为单个符号的失真度（失真函数）。表示信源发出一个符号 xi，在接收端再现 yj 所引起的误差或失真。
4.1
基
本
概
念

## Slide 15: 4.1.2 失真度与平均失真度
(2) 失真度
失真矩阵
  失真度还可表示成矩阵的形式
  称 [D] 为失真矩阵。它是 n×m 阶矩阵。
连续信源和连续信道的失真函数
在连续信源和连续信道情况下，失真度定义为：d(x,y)≥0
4.1
基
本
概
念

## Slide 16: 4.1.2 失真度与平均失真度
(3) 常用的失真函数
第一种：
  当 i=j 时，X 与 Y 的取值一样，用 Y 来代表 X 就没有误差，所以定义失真度为 0；
  当 i≠j 时，用 Y 代表 X 就有误差。
  这种定义认为对所有不同的 i 和 j 引起的误差都一样，所以定义失真度常数 a。
4.1
基
本
概
念

## Slide 17: 4.1.2 失真度与平均失真度
(3) 常用的失真函数
第一种：
  特点：对角线上的元素均为 0，对角线以外的其它元素都为常数 a。
  汉明失真函数： a=1 。
4.1
基
本
概
念

## Slide 18: 4.1.2 失真度与平均失真度
(3) 常用的失真函数
第二种（平方误差失真函数）：d(xi,yj)=(yj－xi)2
  失真矩阵：平方误差失真矩阵。
  若信源符号代表输出信号的幅度值，则较大的幅度失真比较小的幅度失真引起的错误更为严重, 严重程度用平方表示.
  失真函数是根据人们的实际需要和失真引起的损失、风险、主观感觉上的差别大小等因素人为规定的。
4.1
基
本
概
念

## Slide 19: 4.1.2 失真度与平均失真度
(4) 平均失真度
平均失真度
  d(xi,yj) 只能表示两个特定的具体符号 xi 和 yj 之间的失真。
  平均失真度：失真度的数学期望，即：
4.1
基
本
概
念

## Slide 20: 4.1.2 失真度与平均失真度
(4) 平均失真度
平均失真度的意义
  是在平均意义上，从总体上对整个系统失真情况的描述。它是信源统计特性 p(xi) 、信道统计特性 p(yj/xi ) 和失真度 d(xi,yj) 的函数 。
  当 p(xi)，p(yj/xi ) 和 d(xi,yj) 给定后，平均失真度就不是一个随机变量了，而是一个确定的量。
  如果信源和失真度一定， 就只是信道统计特性的函数。信道传递概率不同，平均失真度随之改变。
4.1
基
本
概
念

## Slide 21: 4.1.2 失真度与平均失真度
(4) 平均失真度
保真度准则
  人们所允许的失真指的都是平均意义上的失真。
  保真度准则：规定平均失真度 不能超过某一限定的值 D，即 ，则 D 就是允许失真的上界。该式称为保真度准则。
4.1
基
本
概
念

## Slide 22: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
N 次扩展
  单符号离散无记忆信源 X {x1,x2,…,xn} 的 N 次扩展信源 XN =X1X2…XN ，在信道中的传递作用相当于单符号离散无记忆信道的 N 次扩展信道，输出也是一个随机变量序列 YN =Y1Y2…YN 。
  此时输入共有 nN 个不同的符号：
4.1
基
本
概
念

## Slide 23: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
N 次扩展
  信道的输出共有 mN 个不同的符号：
4.1
基
本
概
念

## Slide 24: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
N 次扩展
  定义离散无记忆信道 {X P(Y/X) Y} 的 N 次扩展信道的输入序列 ai 和输出序列 bj 之间的失真函数：
4.1
基
本
概
念

## Slide 25: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
N 次扩展
  定义的说明：离散无记忆信道的 N 次扩展信道输入输出之间的失真，等于输入序列 ai 中 N 个信源符号 xi1,xi2,…,xiN 各自通过信道 {X P(Y/X) Y} ，分别输出对应的 N 个信宿符号 yj1,yj2,…,yjN 后所引起的 N 个单符号失真 d(xik ,yjk)(k=1,2, …,N) 之和。
  N 次离散无记忆扩展信源和信道的平均失真度为 ，则：
4.1
基
本
概
念

## Slide 26: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
“N 次扩展”与“单符号”平均失真度的关系
  由扩展信源和扩展信道的无记忆性有：
4.1
基
本
概
念

## Slide 27: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
“N 次扩展”与“单符号”平均失真度的关系
  （k=1,2, …,N）是同一信源 X 在 N 个不同时刻通过同一信道 {X P(Y/X) Y} 所造成的平均失真度，因此都等于单符号信源 X 通过信道 {X P(Y/X) Y} 所造成的平均失真度，即：
  结论说明：离散无记忆 N 次扩展信源通过离散无记忆 N 次扩展信道的平均失真度是单符号信源通过单符号信道的平均失真度的 N 倍。
4.1
基
本
概
念

## Slide 28: 4.1.2 失真度与平均失真度
(5) N 次扩展信道的平均失真度
N 次扩展的保真度准则：离散无记忆 N 次扩展信源通过离散无记忆 N 次扩展信道的保真度准则为：
4.1
基
本
概
念

## Slide 29: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(1) 试验信道
(2) 信息率失真函数
(3) 求信息率失真函数的方法
(4) 研究信道编码和率失真函数的意义
4.1
基
本
概
念

## Slide 30: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(1) 试验信道
单符号信源和单符号信道的试验信道
  当固定信源（ P(X)已知），单个符号失真度也给定时，选择信道使 。凡满足要求的信道称为 D 失真许可的试验信道，简称试验信道。
  所有试验信道构成的集合用 PD 来表示，即：
4.1
基
本
概
念

## Slide 31: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(1) 试验信道
N 次扩展的试验信道：对于离散无记忆信源的 N 次扩展信源和离散无记忆信道的 N 次扩展信道，其试验信道集合 PD(N) 为：
4.1
基
本
概
念

## Slide 32: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(2) 信息率失真函数
单符号信源和单符号信道的信息率失真函数
  信息率失真函数（率失真函数） R(D) ：在信源和失真度给定以后，PD 是满足保真度准则 的试验信道集合，平均互信息 I(X;Y) 是信道传递概率 p(yj /xi) 的下凸函数，所以在 PD 中一定可以找到某个试验信道，使 I(X;Y) 达到最小，即：
  在信源给定以后，总希望在允许一定失真的情况下，传送信源所必须的信息率越小越好。从接收端来看，就是在满足保真度准则 的条件下，寻找再现信源消息必须的最低平均信息量，即平均互信息的最小值。
4.1
基
本
概
念

## Slide 33: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(2) 信息率失真函数
“N 次扩展”的信息率失真函数
  “N 次扩展”的信息率失真函数RN(D) ：对于离散无记忆信源的 N 次扩展信源和离散无记忆信道的 N 次扩展信道，在所有满足保真度准则 的 N 维试验信道集合中，一定可以寻找到某个信道使平均互信息取最小值：
  由信源和信道的无记忆性，可以证明：
  RN(D)=NR(D)
4.1
基
本
概
念

## Slide 34: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(3) 求信息率失真函数的方法
对偶问题：
  平均互信息 I(X;Y) 既是信源概率分布 p(xi) 的上凸函数，又是信道传递概率 p(yj /xi) 的下凸函数。
  率失真函数 R(D) 是在允许平均失真度 D 和信源概率分布 p(xi) 已给的条件下，求平均互信息的极小值（最小）问题。
  而信道容量 C 是在信道特性 p(yj /xi) 已知的条件下求平均互信息的极大值（最大）问题。这两个问题是对偶问题。
4.1
基
本
概
念

## Slide 35: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(3) 求信息率失真函数的方法
求信道容量的方法：信道容量是假定信道固定的前提下，选择一种试验信源，使信息率最大。一旦找到了这个信道容量，它就与信源不再有关，而是信道特性的参量，随信道特性的变化而变化。
4.1
基
本
概
念

## Slide 36: 4.1.3 信息率失真函数的定义
(3) 求信息率失真函数的方法
求信息率失真函数的方法：信息率失真函数 R(D) 是假定信源给定的情况下，在用户可以容忍的失真度内再现信源消息所必须获得的最小平均信息量。它反映的是信源可压缩程度。率失真函数一旦找到，就与求极值过程中选择的试验信道不再有关，而只是信源特性的参量。不同的信源，其 R(D) 是不同的。
4.1
基
本
概
念

## Slide 37: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
(2) 率失真函数对允许平均失真度的下凸性
(3) 率失真函数的单调递减和连续性
4.1
基
本
概
念

## Slide 38: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
什么是率失真函数的定义域
  允许平均失真度：率失真函数中的自变量 D，也就是人们规定的平均失真度 的上限值。
  率失真函数的定义域问题就是在信源和失真函数已知的情况下，讨论允许平均失真度 D 的最小和最大值问题。
  D 的选取必须根据固定信源 X 的统计特性 P(X) 和选定的失真函数 d(xi , yj)，在平均失真度 的可能取值范围内。
4.1
基
本
概
念

## Slide 39: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最小平均失真度 Dmin
  是非负函数 d(xi , yj) 的数学期望，也是一个非负函数，显然其下限为 0。因此允许平均失真度 D 的下限也必然是 0，这就是不允许有任何失真的情况。
  允许平均失真度 D 能否达到其下限值 0，与单个符号的失真函数有关。
4.1
基
本
概
念

## Slide 40: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最小平均失真度 Dmin
  信源最小平均失真度 Dmin ：对于每一个 xi，找出一个 yj 与之对应，使 d(xi , yj) 最小，不同的 xi 对应的最小 d(xi , yj) 也不同。这相当于在失真矩阵的每一行找出一个最小的 d(xi , yj) ，各行的最小 d(xi , yj) 值都不同。对所有这些不同的最小值求数学期望，就是信源的最小平均失真度。
4.1
基
本
概
念

## Slide 41: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最小平均失真度 Dmin
  只有当失真矩阵的每一行至少有一个 0 元素时，信源的平均失真度才能达到下限值 0。当 Dmin=0时（信源不允许任何失真存在），信息率至少应等于信源输出的平均信息量（信源熵），即 R(0)=H(X)。
  连续信源有 。这时虽然信源熵是有限的，但信息量是无穷大。实际信道容量总是有限的，无失真传送这种连续信息是不可能的。只有当允许失真（R(D)为有限值），传送才是可能的。
4.1
基
本
概
念

## Slide 42: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最小平均失真度 Dmin
  [举例]：除删信源 X 取值于{0,1}，Y 取值于
  {0,1,2}，失真矩阵为：
  满足最小允许失真度的试验信道是一个无噪无损的试验信道：
4.1
基
本
概
念

## Slide 43: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最大平均失真度 Dmax
  信源最大平均失真度 Dmax：必须的信息率越小，容忍的失真就越大。当 R(D) 等于 0 时，对应的平均失真最大，也就是函数 R(D) 定义域的上界值 Dmax 。
  信息率失真函数是平均互信息的极小值：
    当 R(D) =0 时，平均互信息的极小值等于 0；
    当 D >Dmax 时，从数学意义上讲，因为 R(D) 是非负函数，所以它仍只能等于 0。
  这相当于输入 X 和输出 Y 统计独立。意味着在接收端收不到信源发送的任何信息，与信源不发送任何信息等效。或者说传送信源符号的信息率可以压缩至 0。
4.1
基
本
概
念

## Slide 44: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最大平均失真度 Dmax
  计算 Dmax 的值
    令试验信道特性 p(yj /xi)= p(yj) (i=1,2,…,n) 这时 X 和 Y 相互独立，等效于通信中断，因此 I(X;Y) =0，即 R(D)=0。
    满足上式的试验信道有许多，相应地可求出许多平均失真度值，从中选取最小的一个，就是这类平均失真值的下界 Dmax 。
4.1
基
本
概
念

## Slide 45: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
信源最大平均失真度 Dmax
  计算 Dmax 的值
    上式是用不同的概率分布 {p(yj)} 对 Dj 求数学期望，取数学期望当中最小的一个作为 Dmax 。
    实际是用 p(yj) 对 Dj 进行线性分配，使线性分配的结果最小。当 p(xi) 和 d(xi , yj) 给定时，必可计算出 Dj ，Dj 随 j 的变化而变化， p(yj) 是任选的，只需满足非负性和归一性。若 Ds 是所有Dj 当中最小的一个，可取 p(ys)=1 ，其它 p(yj) 为 0，这时 Dj 的线性分配（数学期望）必然最小，即：
4.1
基
本
概
念

## Slide 46: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
4.1
基
本
概
念

## Slide 47: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
[例4.1.1] 二元信源 ，相应的失真矩阵 ，
计算 Dmax 。
先计算 Dj ：
根据概率的完备性：p(y1)+p(y2)=1
4.1
基
本
概
念

## Slide 48: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
[例4.1.1] 二元信源 ，相应的失真矩阵 ，
计算 Dmax 。
当 p(y1)=0，p(y2)=1 时，得到最小值：
4.1
基
本
概
念

## Slide 49: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(1) 率失真函数的定义域
结论
  R(D) 的定义域为：(Dmin, Dmax)
  一般情况下：Dmin =0， R(Dmin)=H(X)
  当 D≥Dmax 时：R(D)=0
  当 Dmin<D<Dmax 时：0<R(D)<H(X)
4.1
基
本
概
念

## Slide 50: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(2) 率失真函数对允许平均失真度的下凸性
对任一 0≤θ≤1 和任意平均失真度 D’，D’’≤Dmax，
R[θD’+(1－θ)D’’]≤θR(D’)+(1－θ)R(D’’)。
4.1
基
本
概
念

## Slide 51: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(3) 率失真函数的单调递减和连续性
R(D) 的连续性：可由平均互信息 I(X;Y) 是信道传递概率p(yj/xi)的连续性来证明。
R(D) 单调递减性：可以证明，在 Dmin<D<Dmax 范围内 R(D) 单调递减。
4.1
基
本
概
念

## Slide 52: 4.1.4 信息率失真函数的性质
(3) 率失真函数的单调递减和连续性
率失真函数曲线图说明
  R(0) = H(X) ， R(Dmax) =0，
  决定了曲线边缘上的两个点；
  在 0 和 Dmax 之间， R(D) 是
  单调递减的下凸函数；
  在连续信源时，当 D→0 时，
R(D)→∞ ，曲线将不与 R(D)
轴相交。
4.1
基
本
概
念

## Slide 53: 4.2 离散信源的信息率失真函数
对离散信源，求 R(D) 与求 C 类似，是一个在有约束条件下求平均互信息极值问题，只是约束条件不同；
C 是求平均互信息的条件极大值， R(D) 是求平均互信息的条件极小值。
4.2.1 离散信源信息率失真函数的参量表达式
4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数

## Slide 54: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(1) 求极小值方法
(2) 离散信源的信息率失真函数
(3) 参量 S 的说明
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 55: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(1) 求极小值方法
用拉各朗日乘子法原则上可以求出最小值，但是要得到它的显式一般是很困难的，通常只能求出信息率失真函数的参量表达式。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 56: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(1) 求极小值方法
已知信源概率分布函数 p(xi) 和失真度 d(xi , yj)，在满足保真度准则 的条件下，在试验信道集合 PD 当中选择
p(yj /xi)，使平均互信息：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数
最小

## Slide 57: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
已知平均互信息在(4.2.5)的 (n+1) 个条件限制下求 I(X;Y)的极值，引入拉各朗日乘子 S 和μi (i=1,2,…,n)，构造一个新函数：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 58: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 59: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
其中：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 60: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 61: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 62: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
第一步：求λi
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 63: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
第二步：求 p(yj)
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 64: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
第三步：求 p(yj/xi)
将解出的 λi 和求 p(yj) 代入式 (4.2.10)，可求得 m·n 个以 S 为参量的 p(yj/xi)。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 65: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
第四步：求 D(S)
将这 m·n 个 p(yj /xi) 代入 (4.2.5) 得到以 S 为参量的允许平均失真函数 D(S)。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 66: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
第五步：求 R(S)
将这 m·n 个 p(yj /xi) 代入 (4.2.4) 得到以 S 为参量的率失真函数 R(S)。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 67: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(2) 离散信源的信息率失真函数
第六步：由于 p(yj) 不能是负值，参量 S 的取值有一定的限制。选择使 p(yj) 非负的所有 S，得到 D 和 R 值，可以画 R(D)
曲线，如图4.2.1。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 68: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(3) 参量 S 的说明
可以证明：参量 S 就是 R(D) 函数的斜率 。
参量 S 的特性：由于R(D)是D的单调递减函数，并且是U型凸函数，故斜率 S 必为负，且是 D 的递增函数，D 从 0 变到 Dmax，S 将逐渐增加；
当 D =0 时：S 的最小值趋于负无穷（R(D) 的斜率）。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 69: 4.2.1 离散信源率失真函数的参量表达式
(3) 参量 S 的说明
当 D =Dmax 时：S 达到最大；这个最大值也是某一个负值，极限是 0。
当 D >Dmax 时：在 D=Dmax 处，除某些特例外，S 将从某一个负值跳到 0，S 在此点不连续。在 D 的定义域 [0, Dmax]内，除某些特例外，S 将是 D 的连续函数。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 70: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
(3) 二元等概率离散信源的率失真函数
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 71: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
设二元信源
计算率失真函数 R(D)
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 72: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
先求出 Dmax
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 73: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第一步：求λi，由式 (4.2.11) 有：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 74: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第二步：求 p(yj)，由式 (4.2.12) 有：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 75: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第三步：求 p(yj/xi)，由式 (4.2.10) 有：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 76: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第四步：求 D(S)，将上述结果代入式 (4.2.14) 有：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 77: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第五步：求 R(S)
将上述结果代入式 (4.2.15) 有：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 78: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第五步：求 R(S)
对于这种简单信源，可从 D(S) 解出 S 与 D 的显式表达式：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 79: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第五步：求 R(S)
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 80: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(1) 二元离散信源的率失真函数
第六步：通过以上步骤计算出来的 R(D) 和 S(D)如图4.2.2。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 81: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
若α=1，把 d(xi , yj) 当成了误码个数，即 X 和 Y 不一致时，认为误了一个码元，所以：
d(xi , yj) 的数学期望就是平均误码率。能容忍的失真等效于能容忍的误码率。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 82: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
若 R(D) 不仅与 D 有关，还与 p 有关。概率分布不同， R(D) 曲线就不一样。当 p=0.25 时，如果能容忍的误码率也是 0.25，不用传送信息便可达到，即 R=0，这就是 R(Dmax) =0 的含义.
例如：不管信源发出的是x1还是x2，都把它编成x2，则误码率就是信源发出x1的概率0.25，只送一种符号当然就不用传送信息，即R=0，这就是R(Dmax)=0的含义。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 83: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
当 D 相同时，信源越趋于等概率分布， R(D) 就越大。由最大离散熵定理，信源越趋于等概率分布，其熵越大，即不确定性越大，要去除这不确定性所需的信息传输率就越大，而 R(D) 正是去除信源不确定性所必须的信息传输率。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 84: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
关于 S(D)
  它与 p 无直接关系，S(D) 曲线只有一条，p=0.5 和 p=0.25 都可以用，但它们的定义域不同；
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 85: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
关于 S(D)
  p=0.25 时定义域是 D=0~0.25，即到 A 点为止，此时Smax=－1.59。D>0.25 时，S(D) 就恒为 0 了。所以在 A 点 S(D) 是不连续的；
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 86: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(2) 信息率失真函数曲线图说明
关于 S(D)
  当 p=0.5 时，曲线延伸至 D=0.5处，此时 Smax=0，故 S(D) 是连续曲线，定义域为 D=0~0.5。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 87: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(3) 二元等概率离散信源的率失真函数
当上述二元信源呈等概率分布时，上面式子分别退化为：
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 88: 4.2.2 二元及等概率离散信源的信息率失真函数
(3) 二元等概率离散信源的率失真函数
这个结论很容易推广到 n 元等概率信源的情况。
4.2
离
散
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 89: 4.3 连续信源的信息率失真函数
4.3.1 连续信源的信息率失真函数的参量表达式
4.3.2 高斯信源的信息率失真函数

## Slide 90: 4.3.1 连续信源的信息率失真函数的参量表达式
条件
  信源：X∈R=(－∞,∞)
  信源 X 的概率密度函数为：p(x)
  信道的传递概率密度函数为：p(y /x)
  信宿：Y∈R=(－∞,∞)
  信宿 Y 的概率密度函数为：p(y)
  X 和 Y 之间的失真度：d(x,y)≥0
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 91: 4.3.1 连续信源的信息率失真函数的参量表达式
平均失真度为：
平均互信息为：
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 92: 4.3.1 连续信源的信息率失真函数的参量表达式
PD为满足保真度准则 的所有试验信道集合。
信息率失真函数为：
相当于离散信源中求极小值，严格地说，连续集合未必存在极小值，但是一定存在下确界。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 93: 4.3.1 连续信源的信息率失真函数的参量表达式
R(D) 函数的参量表达式：
一般情况，在平均失真度 积分存在情况下， R(D) 的解存在，直接求解困难，用迭代算法计算机求解，只在特殊情况下求解比较简单。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 94: 4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
(1) 高斯信源特性及失真度
设连续信源的概率密度为正态分布函数：
数学期望为：
方差为：
失真度为 d(x,y)=(x－y)2，即把均方误差作为失真，表明通信系统中输入输出之间误差越大，失真越严重，严重程度随误差增大呈平方增长。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 95: 4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
(2) 高斯信源 R(D) 的特性
当信源均值不为 0 时，仍有这个结果，因为高斯信源的熵只与随机变量的方差有关，与均值无关。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 96: 4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
(2) 高斯信源 R(D) 的特性
当 D=σ2 时，R(D)=0 ：这就是说，如果允许失真（均方误差）等于信源的方差，只需用确知的均值 m 来表示信源的输出，不需要传送信源的任何实际输出。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 97: 4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
(2) 高斯信源 R(D) 的特性
当 D=0 时，R(D)→∞：这点说明在连续信源情况下，要毫无失真地传送信源的输出是不可能的。即要毫无失真地传送信源的输出必须要求信道具有无限大的容量。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 98: 4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
(2) 高斯信源 R(D) 的特性
当 0<D<σ2 时：即允许一定的失真，传送信源的信息率可以降低，意味着信源的信息率可以压缩，连续信源的率失真理论正是连续信源量化、压缩的理论基础。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 99: 4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
(2) 高斯信源 R(D) 的特性
当 D=0.25σ2 时， R(D)=1 比特/符号：这就是说在允许均方误差小于或等于 0.25σ2 时，连续信号的每个样本值最少需用一个二进制符号来传输。由香农第三定理证明了这种压缩编码是存在的，然而实际上要找到这种可实现的最佳编码方法很困难的。
4.3
连
续
信
源
的
信
息
率
失
真
函
数

## Slide 100: 4.4 信息率失真函数与信息价值
信息价值比信息量更难定义，它与信息的接收者有关。同样的信息对不同的使用者，信息量相同但价值却不一样。
香农信息论研究的是客观信息量，一般不涉及接收者的情况。
从信息率失真理论出发，如果把平均失真理解成平均损失，则损失的大小就与接收者的情况有关了，在此基础上可定义信息价值，从而用信息论解决实际问题。

## Slide 101: 4.4 信息率失真函数与信息价值
例子说明：
  信息价值随着信息率的增加而增加；
  获取信息要付出代价，得到信息会获得利益。一般来说，获得的信息越多，付出的代价也越大；
  信息价值的概念从理论上定量地证明了信息是财富的假说；
  进一步的研究证明：信息还可以代替人力、物质、能源和资本，从而得到更多的经济利益。
这些问题的深入讨论涉及到信息经济学理论，属于广义信息论范畴。

## Slide 102: 4.5 信道容量与信息率失真函数的比较
从数学上说，信道容量和信息率失真函数的问题，都是求平均互信息极值问题，有相仿之处，故常称为对偶问题。
(1) 求极值问题
(2) 特 性
(3) 解决的问题

## Slide 103: 4.5 信道容量与信息率失真函数的比较
(1) 求极值问题
平均互信息 I(X;Y) 是信源概率分布 p(xi)(i=1,2,…,n) 或概率密度函数 p(x) 的上凸函数。根据上凸函数定义，如果 I(X;Y) 在定义域内对 p(xi) 或 p(x) 的极值存在，则该极值一定是极大值。信道容量就是在固定信道情况下，求平均互信息极大值的问题，即：

## Slide 104: 4.5 信道容量与信息率失真函数的比较
(1) 求极值问题
I(X;Y) 又是信道转移概率分布 p(yj /xi)(i=1,2,…,n；j=1,2,…,m) 或条件概率密度函数 p(y/x) 的下凸函数，因此在满足保真度准则条件下， I(X;Y) 对 p(yj /xi) 或 p(y/x) 的条件极值若存在，则一定是极小值。信息率失真函数就是在试验信道（满足保真度准则的信道）中寻找平均互信息极小值的问题，即：

## Slide 105: 4.5 信道容量与信息率失真函数的比较
(2) 特 性
信道容量 C 一旦求出后，就只与信道转移概率 p(yj /xi) 或条件概率密度 p(y/x) 有关，反映信道特性，与信源特性无关；
信息率失真函数 R(D) 一旦求出后，就只与信源概率分布 p(xi) 或概率密度函数 p(x) 有关，反映信源特性，与信道特性无关。

## Slide 106: 4.5 信道容量与信息率失真函数的比较
(3) 解决的问题
信道容量是为了解决通信的可靠性问题，是信息传输的理论基础，通过信道编码增加信息的冗余度来实现；
信息率失真函数是为了解决通信的有效性问题，是信源压缩的理论基础，通过信源编码减少信息的冗余度来实现。

## Slide 107: 4.6 保真度准则下的信源编码定理
设一离散平稳无记忆信源的输出随机变量序列为X=(X1,X2,…,XL)，若该信源的信息率失真函数是 R(D)，并选定有限的失真函数。对于任意允许平均失真度 D≥0，和任意小的ε>0，当信息率 R>R(D) ，只要信源序列长度 L 足够长，一定存在一种编码方式 C，使译码后的平均失真度 ；
反之，若：R<R(D)，则无论用什么编码方式，必有：
即译码平均失真必大于允许失真。

## Slide 108: 4.6 保真度准则下的信源编码定理
上述定理也称为限失真信源编码定理。该定理可推广到连续平稳无记忆信源的情况。
信息率失真函数也是一个界限。只要信息率大于这个界限，译码失真就可限制在给定的范围内。即通信的过程中虽然有失真，但仍能满足要求，否则就不能满足要求。

## Slide 109: 4.7 信息论“三大定理”总结
香农信息论的三个基本概念—信息熵、信道容量、信息率失真函数，都是临界值，是从理论上衡量通信能否满足要求的重要界限。
香农的三个基本编码定理—无失真信源编码定理、信道编码定理、限失真信源编码定理，这是三个理想编码的存在性定理。分别又称为香农第一、第二、第三定理。
虽然三个定理都指出理想编码是存在的，但如何寻找编码以及能否做到“理想编码”，则完全是另外一回事。正是后面两章信源编码或信道编码所要讨论的问题。

## Slide 110
THE END